## Slide 1
El Centro Regional de Pronóstico y Alertas Tempranas de la Mojana - CRPA La Mojana, busca fortalecer el sistema de alertas tempranas a través de un continuo monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas, la generación de pronósticos meteorológicos y la difusión de alertas para la comunidad y los diferentes sectores productivos de la región.
Esta iniciativa hace parte de los proyectos "Reducción del riesgo y la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de La Depresión Momposina” financiado por el Adaptation Fund y "Escalando las prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables en La Mojana" financiado por el Fondo Verde del Clima, implementados por el Ministerío de Ambiente, el Fondo de Adaptación y el PNUD, en alianza con CORPOMOJANA e IDEAM.
019/2025
1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
1.1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS PRECEDENTES
1.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS ACTUALES
1.3 PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DIARIO
2. CONDICIONES HIDROLÓGICAS
2. 1 CONDICIONES HIDROLÓGICAS ANTECEDENTES
2.2 CONDICIONES HIDROLÓGICAS ACTUALES
2.2.1 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE - CUENCA ALTA
2.2 .2 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JORGE - CUENCA BAJA
2.2.3 DIRECTOS AL BAJO CAUCA - CIÉNAGA LA RAYA ENTRE EL RÍO NECHÍ Y EL BRAZO DE LOBA
2.2.4 SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NECHÍ - CUENCA BAJA
2.2.5 DIRECTOS AL CAUCA ENTRE PTO. VALDIVIA Y RÍO NECHÍ
2.2.6 DIRECTOS AL BAJO MAGDALENA ENTRE EL BANCO Y EL PLATO
San Marcos, Sucre 28 de enero de 2025
Hora de la actualización: 12:00 HLC
CONTENIDO

## Slide 2
Precipitación: Tuvimos tiempo seco.
Temperatura: se registró una temperatura máxima de 35,8°C el 27 de enero en el municipio de Magangué y una mínima de 23,3°C en la madrugada del 28 de enero en el municipio de Magangué.
RESUMEN DE CONDICIONES DEL DÍA 27 DE ENERO
Precipitación acumulada
27/01/2025 (07:00) – 28/01/2025 (07:00). Fuente: IDEAM
Chart: Lluvia registrada el 27 enero de 2025
| CAÑO BARRO (Aut)-Ayapel [13027040] | MARRALÚ (Aut)-Ayapel [25027770] | AYAPEL (Aut)-Ayapel [25025030] | LA RAYA (Aut)-San Jacinto del Cauca [25027910] | SAN ANTONIO (Aut) - Magangué [25027180] | CECILIA (Aut) - Ayapel [2502700206] | LAS FLORES (Aut) - Nechí [25027270] | LA ESPERANZA (Aut) - Nechí [27037010] | MAJAGUAL (Aut)-Majagual [25025240] | SAN BENITO ABAD-San Benito Abad [25025180] | SANTIAGO APOSTOL-San Benito Abad [25020760] | APTO BARACOA-Magangué [25025100] | SAN ANTONIO-Magangué [25020950] | SAN LUIS-Sucre [25021370] | MAJAGUAL-Majagual [25025240] | LAS VARAS-San Jacinto del Cauca [25020420] | NECHÍ-Nechí [27040040] | ESPERANZA LA RADIO-Nechí [25021480]
Precipitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 3
Imagen de satélite IR 09:50 HLC
Fuente: IDEAM
En las últimas horas hemos tenido predominio de tiempo seco de forma generalizada en el territorio
Imagen de satélite VISIBLE 09:50 HLC
Fuente: IDEAM

## Slide 4
Chart: 
| 28ENE_07:00HLC | 28ENE_10:00HLC | 28ENE_13:00HLC | 28ENE_16:00HLC | 28ENE_19:00HLC | 28ENE_21:00HLC | 29ENE_01:00HLC | 29ENE_04:00HLC | 29ENE_07:00HLC | 29ENE_10:00HLC | 29ENE_13:00HLC
 | 24.4 | 29.7 | 33.1 | 32.9 | 28 | 25.8 | 24.9 | 24.5 | 25.1 | 30 | 33.1
ACUMULADO DEL 28 AL 29 DE ENERO
Día | Jornada | Temperatura Máxima | Nubosidad | Tipo de Precipitación | Probabilidad de lluvia(%)
28 DE ENERO DE 2025 | Tarde | 36°C | Baja nubosidad | Sin lluvias | 20%
 | Noche | 24°C | Nubosidad variada | Sin lluvias | 50%
PRONÓSTICO PARA EL MARTES 28 DE ENERO
Pronóstico de temperaturas medias para los próximos 02 días
NOCHE DEL 28 DE ENERO
MADRUGADA DEL 29 DE ENERO
Nublado/
lluvia fuerte
Nublado/
lluvias con de tormenta eléctrica
Nublado/
lluvias y
tormenta eléctrica
Nublado
Nublado/
llovizna
Nublado/
lluvia
Parcialmente
nublado/
lluvia fuerte
Parcialmente
nublado/
lluvias con probabilidad
de tormenta
Parcialmente
nublado/
lluvias y tormenta
Despejado
Parcialmente
nublado
Parcialmente
nublado/
llovizna
Parcialmente
nublado/
lluvia
Parcialmente
nublado/
lluvia fuerte
Parcialmente
nublado/
lluvias con probabilidad
de tormenta
Parcialmente
nublado/
lluvias y tormenta
Despejado
Parcialmente
nublado
Parcialmente
nublado/
llovizna
Parcialmente
nublado/
lluvia
Precipitación: Tarde sin lluvias. Noche y madrugada con variaciones de nubosidad y condiciones secas para La Mojana.
Temperatura: las temperaturas máximas oscilarán entre los 32°C y 36°C y las mínimas entre los 23°C y 24°C. Las sensaciones térmicas máximas estimadas oscilarán entre los 36°C y 38°C.
ACUMULADO DEL 29 AL 30 DE ENERO

## Slide 5
CONVENCIONES DE TERMINOS HIDROLÓGICOS |  | 
 | Lluvias | Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
 | Descenso | Condición de disminución de niveles.
 | Ascenso | Condición de aumento de niveles.
 | Creciente súbita | Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
 | Tránsito de creciente | Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
 | Creciente por desembalse | Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
 | Inundación | Aumento en los niveles y/o caudales de los cuerpos de agua que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación de sus zonas aledañas.
 | Niveles estables | No se presentan fluctuaciones considerables de nivel del cuerpo de agua.
PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.
PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.
PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.
SIN ALERTA La información que se suministra se encuentra fuera de los umbrales de alerta.
Condiciones hidrológicas antecedentes para el 27/01/205

## Slide 6
Condiciones hidrológicas actuales para el martes, 28 de enero de 2025
Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM recomienda a la población ribereña estar muy atenta al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Alerta | Zona Hidrográfica |  | Subzona o Cuenca Hidrográfica | Condición predominante | Descripción de la alerta hidrológica
Sin alerta | 1 | Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge | Alto San Jorge | Transito de creciente | Registro de creciente en el rio San Pedro, la cual se verá reflejada, aguas abajo en el rio San Jorge los próximos días.
 | 2 | Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge | Bajo San Jorge | Inundación | Permanencia de áreas inundadas en el Bajo San Jorge. Los promotores comunitarios reportan descensos de nivel en el caño Rabón, caño San Matías, caño Ventanillas y caño Mojana.
Sin alerta | 3 | Bajo Magdalena-Cauca - San Jorge | Directos al Bajo Cauca- ciénaga La Raya entre el río Nechí y Brazo de Loba | Transito de creciente | Descenso de niveles en el rio Cauca, probabilidad de estabilización los próximos días.
Sin alerta | 4 | Nechí | Bajo Nechí y Directos al Bajo Nechí | Transito de creciente | Creciente transitando entre la quebrada Tigui y el rio Nechì a la altura de El Bagre, la cual se vera reflejada aguas abajo, no se descarta la probabilidad de nuevos ascensos los próximos días.
Sin alerta | 5 | Cauca | Directos al Cauca entre Puerto Valdivia y río Nechí | Niveles estables | Ligeras variaciones en el rio Cauca entre Pto Valdivia y Nechí, se prevé su estabilización en el transcurso del día.
Sin alerta | 6 | Bajo Magdalena | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y Plato | Niveles en descenso | Descenso de niveles en el rio Magdalena a la altura de El Banco y los brazos de Loba y Mompós. Condición que se mantendrá los próximos días.
Descripción condiciones hidrológicas: en el Bajo San Jorge persiste la alerta roja debido a las áreas inundadas asociadas al ingreso de agua del río Cauca en Caregato. Finalmente, el Bajo Nechí, el Bajo Cauca entre Puerto Valdivia y Pinillos, el Alto San Jorge y el Bajo Magdalena entre El Banco y Plato continúan sin alerta.

## Slide 7
Subzona hidrográfica | Alerta | Descripción
Cuenca alta del río San Jorge | Sin Alerta | Registro de creciente en el rio San Pedro, la cual se verá reflejada, aguas abajo en el rio San Jorge los próximos días.
Sin alerta
Notes: http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027070.png PUERTO CORDOBA desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025017010.png MONTELÍBANO

## Slide 8
Subzona hidrográfica | Alerta | Descripción
Cuenca baja del río San Jorge |  | Permanencia de áreas inundadas en el Bajo San Jorge. Los promotores comunitarios reportan descensos de nivel en el caño Rabón, caño San Matías, caño Ventanillas y caño Mojana.
Sin alerta
Notes: http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027120.png MARRALÚ
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027240.png JEGUA desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027180.png SAN ANTONIO desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027500.png MAJAGUAL
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027070.png PTO CORDOBA desactualizada desde noviembre

## Slide 9
Subzona hidrográfica | Alerta | Descripción
Directos al bajo Cauca- Ciénaga La Raya entre el río Nechí y Brazo de Loba | Sin alerta | Descenso de niveles en el rio Cauca, probabilidad de estabilización los próximos días.
 |  | Alerta puntual en el sector Caregato (San Jacinto del Cauca, Bolívar), por ingreso del río Cauca hacia el Bajo San Jorge.(06/05/2024).
Notes: http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027270.png LAS FLORES
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027200.png LAS VARAS desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027910.png LA RAYA
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027160.png ACHÍ desactualizada desde noviembre

## Slide 10
Subzona hidrográfica | Alerta | Descripción
Cuenca baja del río Nechí |  | Creciente transitando entre la quebrada Tigui y el rio Nechì a la altura de El Bagre, la cual se vera reflejada aguas abajo, no se descarta la probabilidad de nuevos ascensos los próximos días.
Sin alerta
Notes: http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0027037010.png LA ESPERANZA https://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/002625700231.png EL BAGRE desactualizada desde noviembre https://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0027037020.png EL RETIRO desactualizada desde noviembre

## Slide 11
Subzona hidrográfica | Alerta | Descripción
Directos al Cauca entre Puerto Valdivia y río Nechí | Sin alerta | Ligeras variaciones en el rio Cauca entre Pto Valdivia y Nechí, se prevé su estabilización en el transcurso del día.
Notes: http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0026237040.png PTO VALDIVIA desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0026247030.png APAVI desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0026247020.png LA COQUERA
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027050.png MARGENTO

## Slide 12
Subzona hidrográfica | Alerta | Descripción
Directos Bajo Magdalena entre el Banco y el Plato | Sin alerta | Descenso de niveles en el rio Magdalena a la altura de El Banco y los brazos de Loba y Mompós. Condición que se mantendrá los próximos días.
Sin alerta
Notes: http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027020.png EL BANCO
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027930.png COYONGAL desactualizada desde noviembre
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027450.png PLATO
http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027680.png MAGANGUÉ desactualizada desde noviembre http://fews.ideam.gov.co/colombia/imagenH/0025027370.png STA ANA desactualizada desde noviembre

## Slide 13
Estaciones Meteorológicas Automáticas y Convencionales en la región de La Mojana
Leyenda | Estación | Municipio | Departamento | Tipo | Código
B1 | Aeropuerto Baracoa | Magangué | Bolívar | Convencional | 25025100
B2 | Planta Ecopetrol | Magangué | Bolívar | Automática | 250270153
B3 | Las Varas | San Jacinto del Cauca | Bolívar | Convencional | 25027200
C1 | Ayapel | Ayapel | Córdoba | Convencional | 25025030
C2 | Caño Barro | Ayapel | Córdoba | Automática | 13027040
C3 | Marralú | Ayapel | Córdoba | Automática | 25027770
S1 | Majagual | Majagual | Sucre | Convencional | 25020340
S2 | San Benito Abad | San Benito Abad | Sucre | Convencional | 25025180
S3 | Santiago Apóstol | San Benito Abad | Sucre | Convencional | 25020760
S4 | San Marcos | San Marcos | Sucre | Automática | 25025340
S5 | San Luis | Sucre | Sucre | Convencional | 25021370
Horarios de monitoreo y pronóstico de las condiciones meteorológicas
Subregionalización de La Mojana con fines de monitoreo y pronóstico

## Slide 14
IDEAM
www.ideam.gov.co/
Correo electrónico: servicio@ideam.gov.co,
Teléfono: 307 5625 ext. 1334 - 1336.
CORPOMOJANA
http://www.corpomojana.gov.co/
Correo electrónico: corpomojana@corpomojana.gov.co
Teléfono: (+575) 295 5347
MINISTErío DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Ministerío de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co)
EQUIPO DE TRABAJO CENTRO REGIONAL DE PRONÓSTICO Y ALERTAS TEMPRANAS DE LA MOJANA
PNUD
El PNUD en Colombia (undp.org)
FONDO ADAPTACIÓN
Fondo Adaptación - fondo adaptación